ULTRA-2 PAF自動進料冰沙機

操作手冊

ULTRA按鍵說明

- ON/OFF開關。

ON時指示燈會亮起，這個按鍵也可以用在退回上一個設定程式。

- 控制左邊螺旋刮刀馬達開（ON） 或關（OFF）。

- 控制左邊原料槽為關（OFF）、冷凍（ICE）或冷藏4℃（CHILL）。

- 控制右邊螺旋刮刀馬達開（ON） 或關（OFF）。

- 控制右邊原料槽為關（OFF）、冷凍（ICE）或冷藏4℃（CHILL）。

ULTRA操作說明

1.  輕輕取下原料槽蓋子

2.  將預拌好的原料倒入

3.  a. 按一下  (ON/OFF)鍵 啟動機器。

b. 按一下左邊和右邊的  (ON/OFF)鍵 啟動左、右之螺旋刮刀馬達。

c. 按一下左邊和右邊的  (OFF/ICE/CHILL)鍵 並選擇 "ICE" 開始

4. 製冷開始；等待至產品成型即可。

PAF操作說明

- 開啟Ultra控制面板

- 將自動卸料系統上蓋完全打開

- 依下列步驟將原料倒入粉槽:

  - 拉開卸料擋板(slide gate)，將原料槽自自動卸料系統上移除

  - 取下粉槽上蓋，將原料倒入粉槽

  - 將粉槽裝回自動卸料系統上。確認粉槽穩穩地裝在固定盤(retainer plates)

  - 將粉槽推出器上的卸料擋板(slide gate) 推至打開的狀態

- 將自動卸料系統上的 ON/OFF 開關打開至“ON”

NOTE: 若第一次使用自動卸料系統製作冰沙，請依ADJUSTMENTS的指示調整

- 關上自動卸料系統的門，觀察以下:

  - 門上的指示燈亮著不閃爍

  - 自動卸料系統開始卸料

- 自動卸料系統會持續卸料直到原料蓋過冷凍缸或超過五分鐘

- 若五分鐘內未完成卸料，將發生以下情形:

  - 自動卸料系統會停止卸料

  - 門上的指示燈每兩秒閃四次

- 重新打開/關上自動卸料系統的門，檢查ULTRA 與自動卸料系統的設定，即可解決五分鐘內無法完成卸料的問題

- 當ULTRA內的高度超過冷凍缸(auger), 在ULTRA控制面板上做以下設定:

  - AUGER - “ON”

  - ICE/OFF/CHILL – 依產品特性選擇“ICE”

- 接下來自動卸料系統將自動補充ULTRA原料槽內的原料，讓原料隨時維持約2加侖

- 若門上的指示燈一直閃爍，代表原料不足，依下列步驟補充原料排除此問題:

  - 打開自動卸料系統的門

  - 關上卸料擋板

  - 取出粉槽，打開粉槽上蓋

  - 補充原料至滿槽

  - 依同樣步驟再次裝回粉槽即可

每日清潔說明(拆下)

注意：在開始任何步驟之前，先將原料槽內原料盡可能卸下後，加入3公升清水至原料槽中之後卸下，再關掉機器電源（做以上動作期間，螺旋刮刀均處運轉狀態）。

- 清空原料槽，將燈泡的電源線及上蓋取下。

| 2. 壓下固定栓，輕輕抬起原料槽。 | 3. 往外拉即可卸下整個原料槽。 | 4. 取下螺旋刮刀。 | 5. 取下大墊圈。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 取下擋料墊圈。 | 7. 將出料把手其中一側往外推，使其與原料槽分離。 | 8. 向上滑出白色出料口，卸下出料把手彈簧和出料口墊片。 | 9. 取下原料槽墊片。 |

10. 移開滴水盤。

11. 取一水桶，加入1包KAY-5氯性消毒粉加入9.5公升清水，調勻製成100ppm氯消毒水，將所有清洗完畢的零組件浸泡於消毒水中至少5分鐘（原料槽上蓋不可浸泡）

12. 用洗淨的濕布，清潔冷凍缸、滴水盤、原料槽上蓋及機器外殼。再以消毒噴瓶將氯消毒水噴灑於冷凍缸、滴水盤，特別注意軸承處，要確實清潔及殺菌。

13. 用洗淨的布及清水沖洗所有零組件表面。重新組裝之前，再用乾淨的乾布擦乾。

注意：大部份的零件都是安全的、不會使人受傷，但清洗人員仍有可能被清潔劑的化學物質所侵害。組裝前一定要將表面的清潔劑完全沖洗乾淨。

每日清潔說明(裝回)

| 1. 將大墊圈塗抹潤滑膏後裝回 | 2. 將擋料墊圈塗抹潤滑膏後，由前方裝回冷凍缸 | 3. 裝回螺旋刮刀並定位 | 4-1. 裝回原料槽墊片(軌道示意圖) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-2. 原料槽墊片須呈X字樣方向才能滑入 | 5. 將清潔過的原料槽裝回 | 6. 卡入冷凍缸後向下壓聽到”啪”一聲，確定原料槽已安裝定位 | 7. 把原料槽上蓋裝上並將燈泡電源線連接至原料槽後方插孔 |
| 8. 將出料把手彈簧裝入白色出料口，再將出料口墊片緊貼白色出料口，並在墊片背面塗抹潤滑膏 | 9. 將組合完成之白色出料口滑入原料槽軌道 | 10. 出料口向下壓卡緊彈簧後，將出料把手向兩側撥開並裝回 | 11. 裝入滴水盆 |

每日清潔說明(自动卸料系统)

- 將自動卸料系統上蓋完全打開

- 拿出Mixing Chamber

- 顺时针旋转,拿出Whipper Chamber,

- 拿出Frother, 注意安装时对准轴上的槽口.

- 顺时针旋转,拿出Whipper Chamber receptacle

- 拿出Whipper Chamber receptacle 上的O-ring.

- 用温和的洗涤剂清洗这些部件，等干燥后，再安装上去。

每週清潔說明

空氣濾網在機器後方，輕輕向下及向外拉即可卸下。

空氣濾網清潔方式：將空氣濾網放入水槽以清水洗淨擦乾後即可裝回。

空氣濾網裝回方式：將空氣濾網裝回機器後方底部後，再推回定位即可。

每週清潔說明（料斗）

- 將自動卸料系統上蓋完全打開

- 拿出料斗

- 将Ejector Elbow 和 Slide gate 移走。

- 通过移走Retaining Ring,将Wiper Blade 和 Wiper Drive Gear 拿出来。

- 拿出Auger

- 拿出Auger Drive Shaft

- 用温和的洗涤剂清洗这些部件，等干燥后，再安装上去。

簡易故障排除

| 發生狀況 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 螢幕不亮 | 插頭未插、請按電源開關至ON |
| 原料槽螺旋刮刀不轉 | 壓鍵使螺旋刮刀運轉（請先確認電源有開） |
| 原料槽不冷 | 壓鍵至銀幕顯示ICE （請先確認電源有開且螺旋刮刀有動） |
| 原料槽冷卻速度慢 | 機器後方或兩側散熱空間不夠15公分 濾網需要清潔 兩側會發熱設備之散熱孔不可靠近雪泥機。 |
| 上蓋燈泡不亮 | 燈泡電源線未連接至原料槽後方之插孔。 燈泡故障，請訂零件。 |

| 銀幕顯示訊息 | 解決方式 |
| --- | --- |
| MONTHLY FILTER CLEAN REQUIRED | 拆下後方濾網清潔後，請按隱藏鍵“ULTRA” 3秒，直到解除為止。 |
| FILTER NEEDS CLEANING | 壓縮機過熱當機，立刻拆下後濾網清潔後，長按“ULTRA” 鍵3秒，直到解除為止；請注意機器後方或兩側是否至少有15公分空間。 |
| ！！FILTER NEEDS CLEANING！！ | 壓縮機過熱、即將關機！若用以上方式仍無法解除，請叫修！ |
| LEFT(RIGHT) TEMPTURE SENSOR OPEN | 原料不足，請將原料至少加至原料槽上MINIMUM線高度。 |
| LEFT(RIGHT) TEMPTURE SENSOR SHORTED LEFT(RIGHT) TORQUE SENSOR OPEN HOT GAS THERMISTOR OPEN HOT GAS THERMISTOR SHORTED | 請將螢幕顯示之數字記錄下，叫修。 |

# Text boxes

8

7

6

台北總公司： 02-2791-2828     台中分公司： 04-2245-0497     高雄分公司： 07-396-2781